## Slide 1
鱼体游动 FSI 显式弱耦合仿真
软体鱼 FEM · WCSPH 粒子流体 · VAP 近壁压力投影
固体侧
SoftCon / PD
→
流体侧
WCSPH
→
近壁增强
VAP band
→
界面耦合
压力→顶点力
课程汇报 · 学术/科技风格方法说明
Fish FSI Explicit Weak Coupling
1

## Slide 2
汇报结构
从力学问题到数值方法，再到实验诊断
问题与框架
鱼体游动是典型移动边界 FSI
采用显式弱耦合而非强耦合迭代
每步交换边界速度与表面力
核心算法
固体侧：四面体 FEM + Projective Dynamics
驱动侧：肌肉主动收缩波
流体侧：WCSPH + VAP 近壁压力投影
实验诊断
体积保持与四面体翻转
表面压力覆盖与力矩
headless 快照与粒子追踪
Fish FSI Explicit Weak Coupling
2

## Slide 3
研究问题：鱼体游动的 FSI
内部肌肉驱动变形，外部流体反作用于鱼体
连续力学视角
固体区域 Ω_s(t):
ρ_s x¨ = div(P) + f_muscle + f_fluid
流体区域 Ω_f(t):
ρ_f Dv/Dt = -∇p + μ∇²v
界面 Γ(t):
v_fluid · n = v_solid · n
本项目采用的离散思想
鱼体形状
x_s, v_s
→
流体边界
Γ_s, u_Γ
→
SPH/VAP
求近壁压力
→
FEM
推进鱼体
关键：不在每个时间步内反复迭代流固平衡，而是使用显式弱耦合交换数据。
Fish FSI Explicit Weak Coupling
3

## Slide 4
显式弱耦合主循环
固体位置给流体，流体力再回传固体
1 固体状态
x_sⁿ, v_sⁿ
→
2 提取表面
Γ_sⁿ
→
3 流体子步
WCSPH/VAP
→
4 表面压力
F_fluidⁿ
→
5 固体更新
x_sⁿ⁺¹
Fluid solve: F_Γⁿ = WCSPH/VAP(Γ_sⁿ, u_Γⁿ, Δt_s)
Solid solve: M(x_sⁿ⁺¹ - x_sⁿ)/Δt_s² = internal_PD + muscle + F_Γⁿ
稳定化：高频固体步 + 流体子步 + 力截断 + 压力缩放
Fish FSI Explicit Weak Coupling
4

## Slide 5
总体系统架构
模块分离：固体、流体、界面耦合与诊断
固体侧
四面体 FEM
Corotated FEM
Projective Dynamics
肌肉主动约束
流体侧
WCSPH 粒子流体
均匀网格邻域
VAP 近壁投影
GPU 并行
耦合与诊断
表面压力积分
顶点力回传
体积/翻转监控
快照与粒子追踪
Fish FSI Explicit Weak Coupling
5

## Slide 6
固体侧：鱼体离散模型
被动四面体网格承载弹性变形
项目
数量/说明
顶点
7950
四面体
24676
表面三角形
由四面体外边界自动提取
缩放
fish.meta: 0.004
fish.meta
fish_body.mesh
zf_nerve_cord.obj
fish.sampling
头尾与局部坐标参考点
体网格
被动材料
→
外边界
流体界面
→
采样点
状态/诊断
Fish FSI Explicit Weak Coupling
6

## Slide 7
被动单元与主动肌肉单元
神经索/肌肉路径定义主动收缩的空间位置
神经索/肌肉折线
→
弧长采样
muscle segments
→
寻找穿过或靠近
的四面体
→
添加
LinearMuscleConstraint
→
激活 a(t,s)
改变主动收缩
被动单元
来自 fish_body.mesh 的四面体 FEM
描述组织弹性、质量、阻尼与大变形响应
主动单元
来自 zf_nerve_cord.obj 的折线路径
按距离权重 w = exp(-|d|/0.005) 映射到四面体
Fish FSI Explicit Weak Coupling
7

## Slide 8
固体材料：Corotated FEM
去除刚体旋转，只惩罚真实拉伸/剪切
静止构型
Dm = [X1-X0, X2-X0, X3-X0]
变形构型
Ds = [x1-x0, x2-x0, x3-x0]
变形梯度
F = Ds Dm⁻¹
旋转分离
F ≈ R S
弹性能
E ≈ μ||F-R||² + λ tr(RᵀF-I)²
意义
整体转动不产生虚假应力
弯曲/压缩/拉伸产生恢复力
材料参数：E=2E5，局部硬区 E=4E5，ν=0.4，质量=10
Fish FSI Explicit Weak Coupling
8

## Slide 9
Projective Dynamics 求解
局部投影 + 全局线性系统，稳定处理软体大变形
惯性预测
qₙ
→
局部投影
pᵢ
→
全局求解
A x=b
→
速度更新
vₙ₊₁
qₙ = xₙ + Δt vₙ + Δt² M⁻¹ f_ext
((1/Δt²)M + L)xₙ₊₁ = (1/Δt²)M qₙ + Jd
当前设置：960 Hz，PD 最大迭代 50，速度阻尼 0.9999
Fish FSI Explicit Weak Coupling
9

## Slide 10
肌肉驱动：沿身体传播的主动收缩波
左右侧相位差产生鱼体弯曲波
a(s,t) = offset + A sin(2πft + sign·2πks + φ_side)
A = 0.25
frequency = 1.0 Hz
spatial cycles = 1.0
左右相位差 = π
力学作用
肌肉激活不是表面外力
而是内部主动约束
主动应变 → 身体弯曲 → 推动流体
头部
→
波峰
→
波谷
→
尾部
空间相位沿身体长度变化，时间相位随仿真推进。
Fish FSI Explicit Weak Coupling
10

## Slide 11
为什么使用 SPH 粒子流体
移动边界和大变形界面更容易处理
方面
传统网格方法
SPH 粒子方法
移动边界
浸入边界/ALE/重剖分
鱼体表面直接影响附近粒子
自由表面/拓扑
需界面追踪或重构
粒子天然跟随界面
压力精度
压力场通常更平滑
近壁低分辨率时更噪声
计算特点
网格/稀疏线性系统
邻域搜索高度并行，适合 GPU
本项目取舍
边界精度强但复杂
更适合快速实现大变形 FSI
策略：用 WCSPH 处理主体流体，用 VAP 专门补强近壁压力。
Fish FSI Explicit Weak Coupling
11

## Slide 12
WCSPH：弱可压缩 SPH
密度波动通过 Tait 状态方程转成压力
核插值
A(xᵢ) ≈ Σⱼ mⱼ Aⱼ/ρⱼ · W(|xᵢ-xⱼ|,h)
密度
ρᵢ = Σⱼ mⱼ Wᵢⱼ
ρᵢ = max(ρᵢ,ρ₀)
压力
pᵢ = ρ₀ c_s²/7 · ((ρᵢ/ρ₀)^7 - 1)
SPH 力
压力力
fᵖᵢ = -Σⱼ mⱼ(pᵢ+pⱼ)/(2ρⱼ)∇Wᵢⱼ
粘性力
fᵛᵢ = Σⱼ mⱼ μ(vⱼ-vᵢ)/ρⱼ ∇²Wᵢⱼ
参数：dx=0.011, h=2dx, ρ₀=1000, c_s=20
Fish FSI Explicit Weak Coupling
12

## Slide 13
VAP：近壁压力投影
在鱼体表面附近构造局部投影系统 A p = b
为什么需要 VAP
WCSPH 近壁邻域不完整
表面压力覆盖可能稀疏
ghost 过强或过弱都会影响稳定
核心系统
∇²p = ρ/Δt · ∇·u*
离散为
A p = b
p: 投影压力
b: 散度/边界/密度源项
A: 邻域权重算子
压力用途
修正 band 粒子速度
补偿近壁不可压条件
积分得到鱼体表面水动力
Fish FSI Explicit Weak Coupling
13

## Slide 14
VAP 的两个特别设计
只在关键区域投影，并用 ghost 表达运动边界
设计一：band 内外混合
band 内：VAP 压力投影
band 外：WCSPH 压力 + 粘性
动机
近壁压力最影响 FSI，不必全域投影
计算集中在鱼体附近
设计二：ghost 边界粒子
x_ghost = x_surface
v_ghost = v_surface
作用
表达 u_fluid·n ≈ u_solid·n
不作为压力自由度，只提供边界约束
Fish FSI Explicit Weak Coupling
14

## Slide 15
VAP 子步完整流程
从 band 标记到表面水压力积分
1 band
标记
→
2 merged
集合
→
3 邻居表
→
4 alpha
→
5 aii
surface
6 b 源项
→
7 CG
求 p
→
8 速度
修正
→
9 压力
缩放
→
10 表面
水压力
关键公式
αᵢ = Σⱼ W(||xᵢ-xⱼ||,h) (Ap)ᵢ = aiiᵢpᵢ + Σⱼaᵢⱼpⱼ F_face ≈ -p_face n_face A_face
VAP_PRESSURE_TO_HYDRO=0.75, VAP_CG_MAX_ITER=50, VAP_CG_TOL=0.1
Fish FSI Explicit Weak Coupling
15

## Slide 16
FSI 界面力传递
压力积分到三角面，再分配到 FEM 顶点
VAP/WCSPH
近壁压力
→
三角面
p,n,A
→
面力
F=-p n A
→
重心坐标
u,v,w
→
顶点外力
F_i
F_i0 += u F_face F_i1 += v F_face F_i2 += w F_face
最终进入 FEM 的同一套顶点自由度，作为外力推进固体。
当前默认关闭 contact repulsion，主要观察 hydro pressure 贡献。
Fish FSI Explicit Weak Coupling
16

## Slide 17
主要参数
时间步、材料、流体与 VAP 参数
类别
参数
当前值
耦合
固体频率
960 Hz
耦合
流体子步
18
耦合
max vertex force
5 N
固体
杨氏模量
2E5 / 4E5
固体
泊松比
0.4
固体
肌肉刚度
5E5
类别
参数
当前值
流体
粒子间距
0.011
流体
参考密度
1000
流体
声速
20
VAP
band 半径
2.5h
VAP
CG 迭代/容差
50 / 0.1
VAP
ghost scale
0.02 / 0.05
Fish FSI Explicit Weak Coupling
17

## Slide 18
诊断指标与实验入口
不只看动画，还检查数值稳定性与物理量
固体稳定性
volume_ratio 接近 1
min/max tet ratio
inverted_tets = 0 更理想
流体/界面
表面水压力非零比例
contact/hydro/total 分轨
绕质心力矩与合力
运行入口
hydro_30frame: 快速稳定性
fsi_force_snapshot: 顶点力快照
vap_particle_trace: 近壁粒子追踪
Fish FSI Explicit Weak Coupling
18

## Slide 19
可视化与输出
适合汇报展示的结果形式
实时可视化
鱼体表面
四面体网格
肌肉线
轨迹/坐标
流体粒子
力场快照
contact
hydro
total
faces
positions
力矩
后处理图
压力分布
无偏位移
VAP band 诊断
粒子轨迹
参数扫表
建议演示顺序：正弦肌肉摆动 → 表面压力快照 → 体积/翻转诊断 → VAP 粒子追踪。
Fish FSI Explicit Weak Coupling
19

## Slide 20
当前亮点与限制
完整链路已经搭建，后续重点在物理标定和强耦合
亮点
完整鱼体 FSI 显式弱耦合链路
固体侧能处理软体大变形和主动肌肉驱动
流体侧 GPU WCSPH，近壁 VAP 改善压力覆盖
提供压力、力矩、体积、翻转和粒子级诊断
限制与后续
当前不是强耦合，界面没有每步迭代平衡
材料、肌肉与流体参数仍需实验标定
SPH 分辨率有限，近壁仍依赖 ghost/VAP 参数
后续可加入半隐式 FSI、推进效率和涡结构分析
Fish FSI Explicit Weak Coupling
20

## Slide 21
总结
鱼体游动 FSI 的显式弱耦合仿真方法
本项目实现了：
软体鱼 FEM + 肌肉主动波驱动 + WCSPH 粒子流体 + VAP 近壁压力投影 + 表面压力回传。
核心思想是把复杂的强耦合问题拆成可验证、可诊断的显式弱耦合流程。
固体大变形
→
近壁压力
→
界面受力
→
稳定诊断
Fish FSI Explicit Weak Coupling
21